ООО «ЦентрЭнергоЭксперт»

248002, г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.76А.

ИНН/КПП 4027111570/402701001ОГРН 1124027005541

т/ф (4842)79-58-38, 79-58-19

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципального образования

сельское поселение

«Деревня Захарово»

Малоярославецкого района

Калужской области

на период с 2014 по 2024 год

Калуга, 2014

Содержание

Введение	6

Паспорт схемы	11

Глава 1. Схема водоснабжения сельского поселения  «Деревня Захарово».	13

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения «Деревня Захарово».	13

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	13

1.2. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	13

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	14

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	14

1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	17

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.	19

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово».	19

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения.	19

3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.	20

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке.	20

3.2. Территориальный годовой баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения.	20

3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа.	20

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	21

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей и питьевой воды.	21

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово».	21

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	22

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (среднемесячное, среднесуточное).	22

3.10. Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.	22

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.	22

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые и среднесуточные значения).	23

3.13. Перспективный баланс водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный – баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой воды по группам абонентов.	24

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.	24

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	24

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	25

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	25

5.1. Предотвращение вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	25

5.2. Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	25

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	26

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	28

8. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	28

Глава 2. Схема водоотведения муниципального образования.  сельское поселение «Деревня Захарово».	29

1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово».	29

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.	29

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	29

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.	29

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	29

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	30

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	31

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	31

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	31

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения.	31

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово».	32

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	32

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	32

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.	32

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	32

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.	33

3. Прогноз объема сточных вод.	33

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	33

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	33

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	34

3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.	34

В настоящее время резервы мощностей очистных сооружений составляет 82,54 м3/сутки. Необходимости в строительстве новых очистных сооружений нет.	34

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	34

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	34

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	34

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	35

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	35

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	35

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	35

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	36

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	36

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	36

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	36

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	36

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	37

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	37

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	37

Графическая часть	38

# Введение

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Захарово» представляет собой совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и направлений их развития.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения:

– охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

– снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

– обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

– обеспечение развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение;

– приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению;

– создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

– обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

– достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

– установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

– обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

– открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

– организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

– внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

– прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

– обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

Перечень исходной документации, предоставленной заказчиком:

– проект генерального плана муниципального образования сельского поселения «Деревня Захарово» Малоярославецкого района Калужской области;

– данные предоставленные организацией осуществляющей водоснабжение и водоотведение на территории сельского поселения «Деревня Захарово»;

– техническое задание на разработку схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Захарово».

Характеристика населенного пункта Сельское поселение «Деревня Захарово».

Сельское поселение «Деревня Захарово» расположено в юго-восточной части Малоярославецкого района Калужской области. Центр сельского поселения, дер. Захарово, находится в 45 км от г. Малоярославец и в 50 км от г. Калуги. В состав сельского поселения «Деревня Захарово» входят следующие населенные пункты: деревня Захарово, деревня Азарово, деревня Буревестник, деревня Верховье, деревня Дмитриевское, деревня Крапивня, деревня Муратово, деревня Новоселки, деревня Петрово, деревня Подсинки, деревня Пожарки, деревня Сисеево, деревня Суслово, деревня Усадье, деревня Севрюково. На территории сельского поселения расположена деревня Мишино не учтенная в законе Калужской области от 30.09.10 г. (ред. 26.12.12 г.) от № 51-ОЗ «Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов», необходимо внесение изменений в закон. Площадь сельского поселения составляет 11140,9 га, численность населения – 431 чел.

Ландшафтно-геоморфологические особенности территории.

Территория сельского поселения «Деревня Захарово» расположена в северной части Среднерусской возвышенности в бассейне рек Суходрев и Жалка, левого притока р. Таруса. Рельефный и ландшафтный фон территории в основном был создан в раннечетвертичное время с последующими процессами водноледникового и аллювиального характера в процессе разрушения московского ледника ранней стадии развития. Абсолютные отметки рельефа изменяются от 165,0 м, урез вод р. Жалка,  до 236,6 м на водоразделе в западной части площади. Абсолютный перепад высот составил 71,6 м. Относительные перепады высот в пределах овражно-балочной сети составляет 10-15 м. в пределах речных долин не превышает 20 м.

В зависимости от геологического строения, характера рельефа, литологического состава пород и глубины залегания грунтовых вод на территории сельского поселения можно выделить шесть географических ландшафтов:

- Пологохолмистая слаборасчлененная моренная равнина;

- Пологоволнистая эрозионно-водноледниковая слабо-среднерасчлененная равнина, местами озерно-водноледниковая;

- Плоская эрозионная слаборасчлененная равнина;

- Пологоволнистая слаборасчлененная водноледниковая равнина;

- Плоская аллювиальная равнина – первая надпойменная терраса;

- Плоская аллювиальная равнина – пойма, высокая пойма рек.

Климатические особенности.

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 120-130 дней. Промерзание почвы обычно отмечается на уровне 0,5-0,7 м, однако в морозные бесснежные оно зимы может достигать 1,5 м..

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Средняя высота снежного покрова - 30-40 см,  максимальная высота – до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Весной и осенью режим ветра совпадает с годовым, в то время как летом и зимой наблюдаются сильные отличия. Для лета характерны ветра северного (25%) и западного (17,3%) направлений, а для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы могут достигать 20-25 м/с.

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев и оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Суходрев и р. Жалка. На микроклиматические особенности территории также оказывают влияние растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ˚С ниже, а зимой - выше, чем в жилой застройке.

Поверхностные воды.

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Суходрев, р. Жалка, р. Сухая Жалка и др.

Река Суходрев берет начала у дер. Дмитриевское. Устье реки находится в 9,6 км по левому берегу реки Шаня. Длина реки составляет 96 км, площадь водосборного бассейна 1340 км². В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохраной зоны р. Суходрев составляет 200 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Река Жалка берёт начало в лесах неподалёку от села Прудки. На реке расположены населённые пункты Севрюково, Азарово, Сисеево, Подосинки, Захарово, Буревестник, Суслово. Самый крупный приток — река Сухая Жалка— впадает в Жалку около деревни Захарово. Устье реки находится в 67 км по левому берегу реки Таруса. Длина реки составляет 22 км, площадь водосборного бассейна 91,3 км². В соответствии с Водным кодексом РРоссийской Федерации ширина водоохраной зоны р. Жалка составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Подземные воды.

Основными водоносными горизонтами данной местности являются водоносные известняки протвинского горизонта и окская толща нижнего отдела каменноугольной системы. Протвинский водоносный горизонт значительно дренирован поверхностной гидрографической сетью. Поэтому для хозяйственно-бытового водоснабжения используются водоносные горизонты связанные с известняками с окского надгоризонта. Воды гидрокарбонатно-кальциевые, жесткие, с повышенным содержанием железа. Удельный дебит скважин колеблется от 1,6 м3/ч до 72 м3/ч.

# Паспорт схемы

Наименование.

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Захарово» Малоярославецкого района Калужской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации сельского поселения «Деревня Захарово».

Местонахождение объекта.

Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, сельское поселение «Деревня Захарово».

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

1. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва "О схемах водоснабжения и водоотведения";

5. Водный кодекс Российской Федерации от 12.04.2006 с изменениями и дополнениями;

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями;

7. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

8. СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

9. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

10. СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

11. Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89);

12. Иные действующие нормативные документы в области водоснабжения.

Цели.

Целями разработки схемы являются:

– обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

– обеспечение рационального водопользования;

– развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

– прокладка новых сетей водоснабжения в д. Севрюково;

– строительство ВЗУ в д. Севрюково (проектно-изыскательные работы, бурение артезианской скважины, установка башни Рожновского типа);

– капитальный ремонт очистных сооружений.

Сроки и этапы реализации схемы

- Срок разработки схемы водоснабжения и водоотведения до 2024 года.

- Срок реализации мероприятий, приведенных в схеме водоснабжения и водоотведения до 2022 года (первая очередь Генерального плана сельского поселения).

# Глава 1. Схема водоснабжения сельского поселения
 «Деревня Захарово».

## 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения «Деревня Захарово».

### 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

В состав сельского поселения «Деревня Захарово» входят следующие населенные пункты:

деревня Захарово, деревня Азарово, деревня Буревестник, деревня Верховье, деревня Дмитриевское, деревня Крапивня, деревня Муратово, деревня Новоселки, деревня Петрово, деревня Подсинки, деревня Пожарки, деревня Сисеево, деревня Суслово, деревня Усадье, деревня Севрюково. На территории сельского поселения расположена деревня Мишино не учтенная в законе Калужской области от 30.09.10 г.

Централизованное водоснабжение имеется в деревне Захарово и в деревне Севрюково.

Система централизованного водоснабжения включает в себя: две  артезианских скважины и две водонапорных башни. На территории д. Захарово  услуги по централизованному водоснабжению предоставляет 
УМП «Малоярославецстройзаказчик». На территории д. Севрюково централизованное водоснабжение осуществляется от скважины ООО «Холмы». Лицензия на услуги по централизованному водоснабжению у ООО "Холмы" отсутствует, плата с населения не взимается, сети водоснабжения находятся в аварийном состоянии и нуждаются в замене.

### 1.2. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На территории сельского поселения «Деревня Захарово» системы централизованного водоснабжения отсутствуют в следующих населенных пунктах:

деревня Азарово, деревня Буревестник, деревня Верховье, деревня Дмитриевское, деревня Крапивня, деревня Муратово, деревня Новоселки, деревня Петрово, деревня Подсинки, деревня Пожарки, деревня Сисеево, деревня Суслово, деревня Усадье, деревня Мишино.

### 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Централизованная система водоснабжения на территории сельского поселения имеется в деревне Захарово и в деревне Севрюково. Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций.

Водоснабжение д. Захарово осуществляется от артезианской скважины, расположенной за границей деревни в восточном направлении. Водоснабжение деревни Севрюково осуществляется от артезианской скважины расположенной за границей деревни в юго-восточном направлении.

### 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водоснабжение населения и административно-бытовых зданий на территории сельского поселения «Деревня Захарово» осуществляется от двух водозаборных узлов в д. Захарово и в д. Севрюково. Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов приведены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1.

Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов муниципального образования СП «Деревня Захарово».

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водозаборный узел деревня Захарово |
| 1.1. | Расположение | за границей деревни Захарово в восточном направлении |
| 1.2 | Глубина скважины, м | 32,4 |
| 1.3 | Производительность | 16 м3/час |
| 1.4 | Подключенная нагрузка: | 0,8 м3/час |
| 1.5 | Год ввода в эксплуатацию: | 1970 |
| 1.6 | Количество артезианских скважин | 1 шт. |
| 1.7 | Количество водонапорных башен | 1 шт. |
| 1.8 | Характеристики насосного оборудования: |
| 1.8.1. | Марка | ЭЦВ-6-10-110 |
| 1.8.2. | Электрическая мощность | 5,5 кВт |
| 1.8.3. | Производительность | 10 м3/час |
| 1.8.4. | Напор | 110 м |

| Водозаборный узел деревня Севрюково |
| --- |
| 1.1. | Расположение | за границей деревни Севрюково в юго-восточном направлении |
| 1.2 | Глубина скважины, м | 75 |
| 1.3 | Производительность | 7,2 м3/час |
| 1.4 | Подключенная нагрузка: | 0,65 м3/час |
| 1.5 | Год ввода в эксплуатацию: | 2003 |
| 1.6 | Количество артезианских скважин | 1 шт. |
| 1.7 | Количество водонапорных башен | 1 шт. |
| 1.8 | Характеристики насосного оборудования: |
| 1.8.1. | Марка | ЭЦВ-5-6,5-95 |
| 1.8.2. | Электрическая мощность | 3,5 кВт |
| 1.8.3. | Производительность | 6,5 м3/час |
| 1.8.4. | Напор | 95 м |

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения д. Захарово не обнаружены превышения ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды, питьевая вода условно доброкачественная. В д. Севрюково забор воды на анализ качества подаваемой в сеть централизованного водоснабжения воды не производился.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

В системе централизованного водоснабжения сельского поселения, в деревне Захарово, установлена водонапорная башня Рожновского типа, емкостью 15 м3, с деревне Севрюково также установлена водонапорная башня Рожновского типа, емкостью 15 м3.

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям.

В системе водоснабжения деревни Захарово используются водопроводные сети, выполненные из полиэтилена. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 2620 м. По всей протяженности сетей имеется 42 водопроводный колодца. В системе водоснабжения деревни Севрюково используются водопроводные сети, выполненные из стали. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 997 м. По всей протяженности сетей имеется 8 водопроводных колодцев. Характеристики сетей водоснабжения, в зависимости от диаметров и материала приведены в таблице 1.4.4.

Таблица 1.4.4.

Характеристики водопроводных сетей муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово».

| № п/п | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети д. Захарово. |
| 1 | 110 | Полиэтилен | 623 |
| 2 | 90 | Полиэтилен | 206 |
| 3 | 63 | Полиэтилен | 1393 |
| 4 | 20 | Полиэтилен | 398 |
| Итого: | 2620 |
| Водопроводные сети д. Севрюково. |
| 1 | 100 | сталь | 997 |
| Итого: | 997 |

Значительное влияние на качество водоснабжения потребителей оказывает состояние сетей водоснабжения. Длительное отсутствие воды в системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, наряду с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей, может привести к ухудшению качества питьевой воды (от повышенного содержания железа до различных форм бактериального заражения). Организация, эксплуатирующая водопроводные сети на территории деревни Захарово произвела постепенную замену изношенных участков чугунных водопроводных труб на полиэтиленовые. В настоящее время водопроводные сети на 100 % выполнены их полиэтиленовых труб. В д. Севрюково организация которой принадлежат водопроводные сети обслуживание не производит в течение длительного времени, сети находятся в аварийном состоянии.

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Технических и технологических проблем в системе водоснабжения 
д. Захарово не выявлено. Водопроводные сети в д. Севрюково длительное время не обслуживаются, находятся в аварийном состоянии.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Закрытые системы горячего водоснабжения в системе водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» отсутствуют.

### 1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Все объекты системы водоснабжения д. Захарово принадлежат Администрации МР «Малоярославецкий район» и переданы Унитарному муниципальному предприятию муниципального района "Малоярославецкий район" "Малоярославецстройзаказчик" на праве хозяйственного ведения.  Информационная карта организации приведена ниже.

| ИНН | 4011004163 |
| --- | --- |
| КПП | 40 101001 |
| ОГРН | 1024000692264 |
| ОКПО | 90213633 |
| Юридический адрес | 249061, Калужская Область, Малоярославецкий район, с. Кудиново, ул. Цветкова, 3 |
| Фактический адрес | 249094, Калужская Область, г. Малоярославец, ул. Горького, д. 33 |
| Расчетный счет | 40702810422230170329 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000612 |
| БИК | 042908612 |
| Генеральный директор | Целовальников Владимир Николаевич |
| Телефон | 8(48431)2-14-29 |

Все объекты системы водоснабжения д. Севрюково принадлежат 
ООО «Холмы». Информационная карта организации приведена ниже.

| ИНН | 4011011548 |
| --- | --- |
| КПП | 401101001 |
| ОГРН | 1024000695432 |
| Юридический адрес | 249073, Калужская обл, Малоярославецкий р-н, Севрюково д |
| Фактический адрес | 249073, Калужская обл, Малоярославецкий р-н, Севрюково д |
| БИК | 042908612 |
| Телефон | (48431) 3-54-33 |

## 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

### 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово».

Существующие системы водоснабжения д. Захарово обеспечивают в полной мере нужды потребителей. Для повышения надежности системы централизованного водоснабжения и обеспечения резервов для подключения новых потребителей необходимо своевременно осуществлять модернизацию устаревшего оборудования. В д. Севрюково водопроводные сети принадлежащие ООО «Холмы» длительное время не обслуживаются и находятся в аварийном состоянии. Для повышения надежности системы централизованного водоснабжения и обеспечения резервов для подключения новых потребителей необходимо полностью заменить существующую систему водоснабжения.

### 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения.

В соответствии с генеральным планом муниципального образования планируется увеличение численности населения сельское поселение «Деревня Захарово» и как следствие не только сохранение, но и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджей, секционной, различной этажности, блокированной). Для подключения к системе централизованного водоснабжения новых потребителей необходимо обеспечение резерва мощности водозаборных сооружений.

Основной упор при развитии системы водоснабжения сельского поселения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределения воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды, в первую очередь – в жилой застройке.

## 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

### 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке.

Таблица 3.1.

Общий баланс подачи и реализации воды.

| № п/п | Наименование | Объем поднятой воды, м3/год | Собствен-ные нужды, м3/год | Объем отпуска в сеть, м3/год | Объем потерь воды, м3/год | Объем реализа-ции воды, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЗУ д. Захарово | 6850 | 140 | 6710 | 750 | 5960 |
| 2. | ВЗУ д. Севрюково | Учет подачи и реализации воды не производится |

### 3.2. Территориальный годовой баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения.

Централизованное водоснабжение в муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Захарово» имеется на территории деревни Захарово и включает в себя один водозаборный узел, эксплуатируемый УМП «Малоярославецстройзаказчик». Сеть от водозаборного узла закольцована.

Баланс подачи и реализации воды УМП «Малоярославецстройзаказчик» приведен в разделе 3.1. Водоснабжение деревни Севрюково осуществляется от водозаборного узла ООО «Холмы». Лицензия у организации отсутствует. Учет подачи питьевой воды населению не производится.

### 3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа.

Таблица 3.3.

Структурный баланс реализации питьевой воды.

| № п/п | Наименование группы потребителей | Реализация воды в год, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Население | 5450 |
| 2. | Бюджетные организации | 510 |
| 3. | Прочие потребители | 0 |
| Итого: | 5960 |

### 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Сведения о потреблении населением холодной и горячей воды за 2013 г. представлены в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4.

Сведения о потреблении населением питьевой воды.

| № п/п | Годы | Значение, м3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | 2013 | 5450 |

### 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей и питьевой воды.

На водозаборном узле д. Захарово есть прибор  учета поднятой воды. У абонентов сельского поселения приборы учета потребляемой питьевой воды отсутствуют.

### 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово».

Обеспеченность централизованным водоснабжением в д. Захарово составляет 80 %. Система водоснабжения сельского поселения в настоящий момент  имеет резерв мощности для подключения новых абонентов.

### 3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения, рассчитанные на основании расхода горячей и питьевой воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Таблица 3.7.1.

Прогнозные балансы потребления питьевой воды.

| № п/п | Наименование | Произво-дитель-ность, м3/сутки | Подключенная нагрузка, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016-2024 |
| 1. | д. Захарово, одна артезианская скважина, сети закольцованы | 384 | 15,28 | 15,28 | 15,28 | 20,28 |

### 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Закрытые системы горячего водоснабжения в системе водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» отсутствуют.

### 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (среднемесячное, среднесуточное).

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды в соответствии с нормами СНиП 2.04.01-85* приведены в таблице 3.9.

Таблица 3.9.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

| № п/п | Наименование | Фактическое | Ожидаемое, на срок до 2022г. | Ожидаемое, на срок до 2037г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное потребление, м3 | 15,28 | 15,03 | 20,28 |
| 2. | Среднемесячное потребление, м3 | 458 | 450 | 608 |

### 3.10. Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Централизованная система водоснабжения на территории сельского поселения имеется в деревне Захарово и в деревне Севрюково. Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций.

Система централизованного водоснабжения деревни Захарово включает в себя: одну артезианскую скважину и одну водонапорную башню. На территории д. Захарово услуги по централизованному водоснабжению предоставляет УМП «Малярославецстройзаказчик».

Система централизованного водоснабжения деревни Севрюково включает в себя: одну артезианскую скважину и одну водонапорную башню. На территории д. Севрюково сети централизованного водоснабжения принадлежат ООО «Холмы». Лицензия на услуги по централизованному водоснабжению у организации отсутствует.

### 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.

Таблица 3.11.

Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов.

| № п/п | Наименование потребителей | Потребление воды, м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Фактическое | Ожидаемое, на срок до 2022г. | Ожидаемое, на срок до 2037г. |
| 1. | Население* | 5450 | 5400 | 7296 |
| 2. | Бюджетные организации | 510 | 510 | 510 |
| 3. | Прочие потребители | 0 | 0 | 0 |

* Прогноз потребления воды населением рассчитан исходя из фактического потребления воды населением за 2013 год, которое значительно ниже приведенных в СНиП 2.04.01-85* норм. В генеральном плане сельского поселения принята норма потребления воды для жилых домов квартирного типа с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм. Рассчитанное в соответствии с данной нормой среднесуточное и среднемесячное потребление воды приведено в разделе 3.9.

### 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые и среднесуточные значения).

Таблица 3.12.

Сведения о фактических и планируемых

потерях горячей и питьевой воды.

| № п/п | Наименование | Существующее значение | Планируемое значение, на срок до 2022г. | Планируемое значение, на срок до 2037г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем потерь питьевой воды при ее передаче по сетям УМП «Малоярославецстройзаказчик» | 0,15 м3/час | 0,15 м3/час | 0,15 м3/час |

### 3.13. Перспективный баланс водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный – баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный – баланс реализации питьевой воды по группам абонентов.

Таблица 3.13.

Перспективный баланс водоснабжения.

| № п/п | Наименование | Существующее значение | Ожидаемое, на срок до 2022г. | Ожидаемое, на срок до 2037г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Производительность водозаборных узлов, в том числе: | 6,0 м3/час | 6,0 м3/час | 6,0 м3/час |
|  | – деревня Захарово | 6,0 м3/час | 6,0 м3/час | 6,0 м3/час |
| 1.2. | Подключенная нагрузка, в том числе: | 0,8 м3/час | 0,8 м3/час | 1,07 м3/час |
|  | Организации | 0,08 м3/час | 0,08 м3/час | 0,08 м3/час |
|  | Население | 0,47 м3/час | 0,47 м3/час | 0,75 м3/час |
| 1.3. | Собственные нужды | 0,09 м3/час | 0,09 м3/час | 0,09 м3/час |
| 1.4. | Потери при передаче | 0,15 м3/час | 0,15 м3/час | 0,15 м3/час |
| 1.5. | Резерв (дефицит) мощности | 5,2 м3/час | 5,2 м3/час | 4,93 м3/час |

### 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

Исходя из сведений о производительности водозаборных сооружений, а также данных о существующей и планируемой к подключению нагрузки, можно сделать вывод о том, что резерва, имеющегося на существующих водозаборных сооружениях УМП «Малоярославецстройзаказчик» достаточно, строительство дополнительных водозаборов в д. Захарово не требуется.

### 3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

УМП «Малоярославецстройзаказчик» является единственной организацией, оказывающей на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» услуги по централизованному водоснабжению. В связи с этим, в схеме водоснабжения 
УМП «Малоярославецстройзаказчик»  определяется как гарантирующая организация.

## 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Основной проблемой системы централизованного водоснабжения сельского поселения «Деревня Захарово» является высокая степень износа сетей и оборудования расположенных в д. Севрюково. Степень износа оборудования и сетей составляет более 80%, что является аварийно-опасным, изношенные участки сетей подлежат замене. В связи с тем, что водозаборный узел д. Севрюково принадлежит ООО «Холмы» не имеющей лицензии на предоставление услуг по централизованному водоснабжению, необходимо строительство нового ВЗУ, эксплуатация которого будет осуществляться организацией имеющей все необходимые лицензии и разрешения.

В настоящей схеме водоснабжения предлагаются мероприятия по строительству нового ВЗУ в д. Севрюково и замене изношенных участков водопроводных сетей на современные полиэтиленовые. В разделе 5 настоящей схемы приведены объемы капитальных вложений, необходимых для реализации данных мероприятий.

## 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

### 5.1. Предотвращение вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

На существующих водозаборных сооружениях системы очистки забираемой из скважин воды не установлены, вследствие чего, промывные воды отсутствуют.  По данным лабораторных исследований в воде, поднимаемой из артезианской скважины, на территории д. Захарово превышений ПДК химических веществ в воде не обнаружено. В заключении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидимиологии в Калужской Области» образец воды соответствует требованиям Г.Н.2.1.5.1315-03.

### 5.2. Предотвращение вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

На существующих водозаборных сооружениях системы очистки забираемой из скважин воды не установлены, необходимости в применении и хранении химических реагентов нет.

## 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В разделе 3 схемы водоснабжения приведены мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения сельского поселения «Деревня Захарово». Объем капитальных вложений, необходимых для реализации данных мероприятий, приведен в таблице 6.1.1.

,

где:

НЦСi – используемый показатель государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года (НЦС 81-02-14-2012 – норматив на 2014 год еще не утвержден);

N –  общее количество используемых показателей государственного сметного норматива – укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года;

М – мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, количество мест, протяженность и т.д.);

Ипр – прогнозный индекс, определяемый исходя из значения прогнозного индекса-дефлятора от даты уровня цен принятого в НЦС до планируемой даты начала строительства, с учетом планируемой продолжительности строительства);

Ктр – коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 482 от 04.10.2011 года);

Крег – коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому району;

Кс – коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства в сейсмических районах Российской Федерации;

Кзон – коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости ресурсов в пределах региона;

Зр – дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35-2004;

НДС – налог на добавленную стоимость.

Таблица 5.1.1.

Объемы капитальных вложений, 
необходимых для реализации мероприятий схемы.

| Перечень работ по реализации программы | Срок реализации | Ожидаемый эффект | Объём финансирования всего, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прокладка новых сетей водоснабжения в д. Севрюково | До 2022 | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение потерь при передаче | 3122,28 (2488,86*0,997*1*0,74*1*1)*1,441+18% |
| Строительство ВЗУ в д. Севрюково (проектно-изыскательные работы, бурение артезианской скважины, установка башни Рожновского типа) | До 2022 | Обеспечение надежности и стабильности работы, сокращение потерь при передаче | 1 200 |
| ИТОГО: |  |  | 4322,28 |

## 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Качественные характеристики водоснабжения сельского поселения соответствуют норме. Целью дальнейшего развития системы водоснабжения является поддержание данных показателей в соответствии с требованиями нормативной документации и обеспечение резерва для подключения новых потребителей. Ниже приведены целевые показатели системы водоснабжения и способы поддержания данных показателей.

Таблица 6.1.1.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды. | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей. |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов, своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры. |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. | Контроль за состоянием трубопроводов, установка приборов учета воды у абонентов. |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды. | Инвестиционная программа отсутствует. |

## 8. Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В ходе разработки схемы водоснабжения муниципального образования сельского поселения «Деревня Захарово» бесхозяйственных сетей выявлено не было.

# Глава 2. Схема водоотведения муниципального образования, 
сельское поселение «Деревня Захарово».

## 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово».

### 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

Централизованное водоотведение имеется в следующих населенных пунктах:

- Деревня Захарово.

### 1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

На территории сельского поселения система централизованного водоотведения имеется только в деревне Захарово. Система состоит из самотечного коллектора – 1700 м, по которому стоки транспортируются в  очистные биологической очистки, из которых происходит сброс в реку Жалка. Конструкция и состояние очистных сооружений не удовлетворяет требованиям экологической безопасности.

### 1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

На всей территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» централизованная система водоотведения имеется только в деревне Захарово.

### 1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Утилизация осадков сточных вод в очистных не производится, в связи с тем, что очистные находятся в аварийном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте.

### 1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

В системе водоотведения муниципального образования сельского поселения «Деревня Захарово» используются канализационные трубопроводы, выполненные из чугуна. Общая протяженность сетей водоотведения составляет 1700 м. По всей протяженности коллекторов имеется 38 колодцев. Характеристики канализационных коллекторов, в зависимости от типов, диаметров и материала приведены в таблице 1.5.1

Таблица 1.5.1.

Характеристики канализационных коллекторов муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово».

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Деревня Захарово |  |
| 1.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
| 1.2. | Материал | Чугун |
| 1.3. | Диаметр | 100-200 мм |
| 1.4. | Протяженность | 1730м |
| 1.5. | Количество смотровых колодцев | 38 шт. |

Организация, эксплуатирующая канализационные сети на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» – УМП «Малоярославецстройаказчик»

### 1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Безопасность и надежность систем водоотведения определяется целым комплексом показателей, обеспечивающих бесперебойное функционирование и экологическую безопасность процесса утилизации стоков. В связи с тем, что протяженность коллекторов системы водоотведения сельского поселения «Деревня Захарово» незначительная и все коллекторы являются самотечными, прокладка резервных сетей не требуется. Основными мероприятиями направленными на повышение надежности и безопасности системы водоотведения является капитальный ремонт очистных сооружений.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Все стоки д. Захарово транспортируются в самотечных коллекторах в очистные сооружения, из которых после очистки сбрасываются в реку Жалка. Очистные введены в эксплуатацию в 1988 году, оборудование очистных устарело и имеет значительный материальный износ. Для обеспечения качества очистки сточных вод необходим капитальный ремонт очистных сооружений.

### 1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

На территории сельского поселения «Деревня Захарово» системы централизованного водоотведения отсутствуют в следующих населенных пунктах:

деревня Азарово, деревня Буревестник, деревня Верховье, деревня Дмитриевское, деревня Крапивня, деревня Муратово, деревня Новоселки, деревня Петрово, деревня Подсинки, деревня Пожарки, деревня Сисеево, деревня Суслово, деревня Усадье, деревня Севрюково. На территории сельского поселения расположена деревня Мишино не учтенная в законе Калужской области от 30.09.10 г.

### 1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения.

В настоящее время технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения «Деревня Захарово» является аварийное состояние  очистных сооружений.

## 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово».

### 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Все стоки, поступающие в централизованную систему водоотведения сельского поселения, транспортируются в самотечном коллекторе на очистные сооружения. Учет сточных вод производится по нормативу.

### 2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Системы ливневой канализации на территории сельского поселения отсутствуют. Неорганизованного поверхностного стока в системы водоотведения не производится.

### 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Приборы учета стоков у потребителей не установлены.

### 2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

На основании информации, предоставленной УМП «Малоярославецстройзаказчик»  был проведен анализ балансов поступления сточных вод в систему централизованного водоотведения д. Захарово за 2013 год. Результат приведен в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

Анализ поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам сельского поселения «Деревня Захарово» за 2013 год.

| № п/п | Наименование, адрес | Расчетная нагрузка, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Население | 5,59 |
| 2. | Бюджетные организации | 0,51 |
| Итого: | 6,1 |

### 2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

Перечень абонентов и рассчитанная в соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нагрузка приведены в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1.

Перечень абонентов системы централизованного водоотведения муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово», 
с указанием расчетной нагрузки.

| № п/п | Наименование, адрес | Расчетная нагрузка, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Население | 15,42 |
| 2. | Бюджетные организации | 2,04 |
| Итого: | 17,46 |

Резерва существующей системы водоотведения достаточно для подключения новых абонентов. Так как на территории сельского поселения основным типом жилой застройки являются индивидуальные жилые дома, количество прогнозируемых абонентов будет зависеть от количества поступающих от населения заявок на подключение к централизованной системе водоотведения.

## 3. Прогноз объема сточных вод.

### 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

В настоящий момент, учет сточных вод, поступающих в систему централизованного водоотведения производится по нормативу. Сведения о существующих и планируемых абонентах, с указанием расчетной нагрузки приведены в разделе 2.5.

### 3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

Все стоки, поступающие в централизованную систему водоотведения сельского поселения, транспортируются в самотечном коллекторе в очистные сооружения. Из очистных сооружений сброс сточных вод производится в реку Жалка.

### 3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

В настоящее время расчетный объем стоков составляет 17,46 м3/сутки. Производительности существующих очистных сооружений достаточно.

### 3.4. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

В настоящее время резервы мощностей очистных сооружений составляет 82,54 м3/сутки. Однако в связи с аварийным состоянием существующего оборудования, для подключения к системе водоотведения новых абонентов необходим капитальный ремонт очистных сооружений.

## 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

### 4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Развитие системы централизованного водоотведения муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» возможно после капитального ремонта очистных сооружений.

### 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Таблица 4.2.

Перечень мероприятий по развитию

централизованной системы водоотведения муниципального образования

сельское поселение «Деревня Захарово».

| № п/п | Наименование мероприятия | Предполагаемые сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт очистных сооружений | до 2022г. |
| 2. | Расширение сети централизованного водоотведения, с подключением абонентов жилого фонда | до 2022 г. |

### 4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

1. Капитальный ремонт очистных необходим для снижения объема сброса загрязняющих веществ, а также для обеспечения приема сточных вод от вновь подключаемых абонентов.

2. После капитального очистных сооружений, станет возможным производить мероприятия по подключению новых абонентов. Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки).

### 4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Таблица 4.4.1.

Планируемые к строительству и реконструкции

объекты водоотведения.

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прокладка новых коллекторов водоотведения | Расположение и протяженность коллекторов может быть определена после обработки информации о количестве вновь подключаемых абонентов жилого фонда |

### 4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Системы диспетчеризации, телемеханизации, а также автоматизированные системы управления режимами водоотведения в сельском поселении отсутствуют. Установка данных систем не планируется.

### 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки).

### 4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Санитарно-защитная зона очистных сооружений механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки, производительностью до 0,2 тыс.м3/сутки в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 должна составлять 150 м.

### 4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки).

## 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

### 5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Для снижения сбросов загрязняющих веществ, в схеме водоотведения запланирован капитальный ремонт очистных сооружений.

### 5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

При соблюдении требований ГОСТ Р 54535-2011 «Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при размещении и использовании на полигонах» осадки сточных вод могут быть утилизированы на полигон ТБО. Также, если осадки сточных вод соответствуют требованиям ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Почвы. Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений» их можно использовать в качестве удобрений в сельском хозяйстве.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

В разделе 4 схемы водоотведения переведены мероприятия по капитальному ремонту очистных сооружений, а также прокладке новых сетей водоотведения. Приблизительный расчет затрат на внедрение данного мероприятия приведен в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

Расчет затрат денежных средств

на реализацию приведенных в схеме мероприятий.

| № п/п | Наименование | Цена, тыс. руб. | Количество, шт. | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт очистных сооружений | - | 1 | Стоимость капитального ремонта очистных сооружений может быть определена после разработки проектной документации |
| 2. | Прокладка новых канализационных сетей | – | Зависит от количества абонентов жилого фонда | Может быть определена после получения заявок от абонентов |

## 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. | Капитальный ремонт очистных сооружений. Своевременный ремонт канализационных коллекторов. |
| Показатели качества обслуживания абонентов. | Капитальный ремонт очистных сооружений. Подключение к системе централизованного водоотведения новых абонентов. |
| Показатели качества очистки сточных вод | Капитальный ремонт очистных сооружений |
| Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод. | Все коллекторы сельского поселения самотечные. Канализационные насосные станции отсутствуют. Для транспортировки сточных вод энергетические ресурсы не используются. |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод | Инвестиционная программа отсутствует. |

## 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В настоящий момент все сети водоотведения муниципального образования сельское поселение «Деревня Захарово» принадлежат Администрации МР «Малоярославецкий район». Бесхозяйных объектов и сетей водоотведения не выявлено.

# Графическая часть